## Slide 2
Generalidades
Evidencias del proceso de participación y socialización
Impactos ocasionados por el proyecto y Plan Ambiental propuesto para manejarlos
TEMARIO

## Slide 3
PCH_CocornaIII.mov
GENERALIDADES

## Slide 4
Las
Mercedes
Los Cedros
VEREDAS DEL ÁREA DE INFLUENCIA
La Placeta
Mazotes
Montañita
San Vicente
El Tesoro
Las Mercedes
San José
Los Cedros

## Slide 6
PREDIOS INTERVENIDOS Y AFECTADOS POR EL PROYECTO
PREDIOS INTERVENIDOS POR OBRAS CIVILES
22
PREDIOS AFECTADOS POR TRAMOS DE CAUDAL REDUCIDO
14

## Slide 7
ÁREAS DE INTERVENCIÓN POR EL PROYECTO

## Slide 8
PARÁMETRO | VALOR
Caudal de diseño para generación (m3/s) | 10,56
Caudal ambiental máximo (m3/s) | 4,6 - Mayo
Caudal ambiental mínimo (m3/s) | 2,3 - Agosto
Tipo de captación | Lateral
Número de celdas del desarenador | 2
Cota captación en la cresta del vertedero de crecientes (msnm) | 1349
Cota casa de máquinas en el eje de las turbinas (msnm) | 1122,6
Tipo de turbinas | Pelton
Número de turbinas | 2
Salto bruto (m) | 225,45
Salto neto (m) | 213,29
Potencia estimada (MW) | 19,56
Energía generada (GWh/año) | 112,76
Factor de planta | 65,7%
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

## Slide 9
2. EVIDENCIAS DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN Y SOCIALIZACIÓN

## Slide 10
Numeral | FECHA | ACTIVIDAD | ACTORES | SOPORTE
5.3.1.1 | Cuando fuera necesario el ingreso durante todo el estudio. | Solicitud de permisos de ingreso | Propietarios de los predios intervenidos por las obras civiles o afectados por el tramo de caudal reducido. | Anexo 1
5.3.1.2 | 3 de septiembre de 2018 | Informe de comisiones y actividades a realizar en campo | Autoridades Locales | Anexo 2
5.3.1.3 | 27 de octubre de 2018 | Solicitud de información a entidades locales | Entidades locales | Anexo 3
5.3.1.4 | 16 de noviembre de 2018 | Socialización con los líderes de las Juntas de Acción Comunal | Líderes de las Juntas de Acción Comunal de las veredas del área de influencia del proyecto | Anexo 4
5.3.1.5 | 14 de diciembre de 2018 | Proceso participativo de caracterización veredal | Líderes de las Juntas de Acción Comunal de las veredas del área de influencia del proyecto | Anexo 5
5.3.1.6 | 26,27,28 de febrero y 1 de marzo de 2019 | Caracterización socioambiental de las viviendas del Área de Influencia Socioeconómica | Comunidad general, propietarios y arrendatarios que habitan las viviendas | Anexo 6
LISTA DE PROCESOS DE PARTICIPACIÓN Y SOCIALIZACIÓN

## Slide 11
NUMERAL | FECHA | ACTIVIDAD | ACTORES | SOPORTE
5.3.1.7 | 28 de marzo de 2019 | Caracterización Veredal del Área de Influencia del Proyecto | Líderes de las Juntas de Acción Comunal de las veredas del área de influencia | Anexo 7
5.3.1.8 | 24 de julio de 2019 | Presentación de equipo de ciencias geológicas e informe de actividades a realizar en campo | Entidades locales | Anexo 8
5.3.1.9 | 27 de enero de 2020 | Presentación del equipo de profesionales en campo | Entidades locales | Anexo 9
5.3.1.10 | 14 de marzo de 2020 | Socialización con propietarios | Propietarios de los predios intervenidos por las obras civiles del proyecto | Anexo 10
5.3.1.11 | 4 de agosto de 2020 | Socialización virtual alcaldía | Alcalde Saul Alberto Giraldo | Anexo 11
5.3.1.12 | 21 de noviembre de 2020 | Primer proceso participativo comunidad general | Comunidad general, líderes comunitarios y propietarios | Anexo 12

## Slide 12
NUMERAL | FECHA | ACTIVIDAD | ACTORES | SOPORTE
5.3.1.13 | 12 de mayo de 2021 | Socialización Concejo de Cocorná | Funcionarios del concejo de Cocorná, mesa ambiental y representante de la corporación Cocorná Consciente | Anexo 13
5.3.1.14 | 6 de mayo de 2021 y 23 de julio de 2021 | Audiencia Pública Ambiental | Comunidad general, líderes comunitarios, propietarios, autoridades locales y autoridad ambiental | Anexo 14
5.3.1.15 | 22 de enero de 2022 | Proceso participativo líderes de las JAC y actores clave | Líderes de las Juntas de Acción Comunal de las veredas del área de influencia, habitantes ambientalistas, representante de la alcaldía y director de turismo de Cocorná | Anexo 15
5.3.1.16 | 28 de enero de 2022 | Solicitud de permisos de ingreso | Propietarios de predios intervenidos o afectados por el proyecto | Anexo 16
5.3.1.17 | 25 de febrero 2022 | Proceso participativo propietarios | Propietarios de los predios intervenidos o afectados por el proyecto | Anexo 17
5.3.1.18 | 9 de abril de 2022 | Segundo proceso participativo comunidad general | Comunidad general del municipio de Cocorná | Anexo 18

## Slide 13
REUNIÓN REALIZADA EN LA CASA DE LA CULTURA
22 DE ENERO DE 2022
PROCESO PARTICIPATIVO CON LÍDERES
DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

## Slide 14
REUNIÓN REALIZADA EN LA FINCA-HOTEL DE LA VEREDA MAZOTES 25 DE FEBRERO DE 2022
PROCESO PARTICIPATIVO CON PROPIETARIOS

## Slide 15
PROCESO PARTICIPATIVO CON LA COMUNIDAD GENERAL
REUNIÓN REALIZADA EN EL HOTEL MIRADOR DE COCORNÁ
1 DE SEPTIEMBRE DE 2022

## Slide 16
EVIDENCIAS DE LOTEO DE PREDIOS
RESULTADOS DE LOS PROCESOS PARTICIPATIVOS

## Slide 18
EVIDENCIAS DE PROYECTOS DE PARCELACIÓN
“PROYECTO EL CAMPANARIO”

## Slide 19: VISTA GENERAL ÁREA DEL PROYECTO 2014
Vía cabecera Cocorná

## Slide 20: VISTA GENERAL ÁREA DEL PROYECTO 2021

## Slide 21: MARGEN IZQUIERDA CAPTACIÓN DEL PROYECTO 2014

## Slide 22: MARGEN IZQUIERDA CAPTACIÓN DEL PROYECTO 2021

## Slide 23: MARGEN IZQUIERDA CASA DE MAQUINAS DEL PROYECTO 2014

## Slide 24: MARGEN IZQUIERDA CASA DE MAQUINAS DEL PROYECTO 2021

## Slide 25: MARGEN DERECHA CAPTACIÓN DEL PROYECTO 2014
Vía Medellín Bogotá

## Slide 26: MARGEN DERECHA CAPTACIÓN DEL PROYECTO 2016
Vía Medellín Bogotá

## Slide 27: MARGEN DERECHA CASA DE MAQUINAS DEL PROYECTO 2014
Vía Medellín Bogotá

## Slide 28: MARGEN DERECHA CASA DE MAQUINAS DEL PROYECTO 2021
Vía Medellín Bogotá

## Slide 29
NINGUNO DE LOS ESPACIOS DE INTERÉS TURÍSTICO MENCIONADOS EN EL EOT SE ENCUENTRA EN EL TRAMO INTERVENIDO POR EL PROYECTO
COCORNÁ III
VOCACIÓN TURÍSTICA DE COCORNÁ

## Slide 34
Páginas 133 - 138

## Slide 40
SOLICITUD DE SOCIALIZACIÓN 5 DE AGOSTO DE 2022
SOLICITUDES DE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
ANTE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE COCORNÁ
SOLICITUD DE SOCIALIZACIÓN 18 DE AGOSTO DE 2022

## Slide 41
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO ANTE
LA ALCALDIA MUNICIPAL DE COCORNÁ
ENVÍO POR CORREO DE INFORME CON LOS IMPACTOS DEL PROYECTO Y EL PLAN AMBIENTAL PARA MANEJARLOS
28 DE SEPTIEMBRE

## Slide 42
SOLICITUD DE SOCIALIZACIÓN 5 DE AGOSTO DE 2022
SOLICITUDES DE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
ANTE EL CONCEJO MUNICIPAL DE COCORNÁ
SOLICITUD DE SOCIALIZACIÓN 18 DE AGOSTO DE 2022

## Slide 43
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO ANTE EL
CONCEJO MUNICIPAL DE COCORNÁ
EL CONCEJO MUNICIPAL ACEPTA LA PRESENTACIÓN PARA EL 23 DE AGOSTO ÉR CANCELA EL 22 DE AGOSTO
ENVÍO POR CORREO DE INFORME CON LOS IMPACTOS DEL PROYECTO Y EL PLAN AMBIENTAL PARA MANEJARLOS
28 DE SEPTIEMBRE

## Slide 44
3. IMPACTOS OCASIONADOS POR EL PROYECTO Y PLAN AMBIENTAL PROPUESTO PARA MANEJARLOS

## Slide 45
Programa | Impactos a controlar | Valor ($)
Programa de Manejo de la Calidad del Aire y Ruido (PMA-MF-01) | • Alteraciones en los niveles de contaminación atmosférica (-) • Cambios en los niveles de ruido ambiental (-) • Molestias a la comunidad (-) • Incremento de los fenómenos de ahuyentamiento de fauna | $165.271.274
Programa de Manejo de la Calidad del Agua (PMA-MF-02) | • Cambio de las características fisicoquímicas y/o microbiológicas del agua (-) • Cambio en la disponibilidad del agua superficial (-) • Variación en las propiedades visuales para las unidades del paisaje (-) • Alteración de las comunidades hidrobiológicas (-) | $238.262.679
Programa de Manejo y Uso del Suelo (PMA-MF-03) | • Cambio en las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo (-) • Cambio en los usos del suelo (-) • Cambio en las condiciones de estabilidad de taludes, laderas y procesos erosivos (-) • Cambio en las características fisicoquímicas y/o microbiológicas del agua (-) | $178.502.106
MEDIO ABIÓTICO
$1.842.500.680

## Slide 46
Programa | Impactos a controlar | Valor ($)
Programa de Manejo de Obras de Cruce en los Cuerpos de Agua (PMA-MF-04) | • Cambio en las características fisicoquímicas y microbiológicas del agua (-) • Alteración en la dinámica fluvial • Alteración hábitats acuáticos (-) • Alteración de las comunidades hidrobiológicas (-) • Afectación a los corredores biológicos acuáticos (-) • Cambio en las condiciones de estabilidad de taludes, laderas y procesos erosivos (-) | Costos incluidos en el presupuesto de construcción del proyecto
Programa de Manejo del Tránsito Vehicular (PMA-MF-05) | • Alteración al tránsito y movilidad (motorizado y no motorizado) (-) • Cambio en los niveles de ruido ambiental (-) • Alteración en los niveles de contaminación atmosférica (-) • Generación de expectativas (-) • Afectación a la estructura pública y privada (-) • Molestias a la comunidad (-) | $68.692.919
Programa de Manejo de Materiales Sobrantes de Excavación (PMA-MF-06) | • Cambio en las propiedades biológicas, físicas y químicas del suelo (-). • Alteraciones en los niveles de contaminación atmosférica (-) • Cambio en las características fisicoquímicas y microbiológicas del agua (-) • Variación en las propiedades visuales para las unidades del paisaje (-) | Costos incluidos en el presupuesto de construcción del proyecto
MEDIO ABIÓTICO

## Slide 47
Programa | Impactos a controlar | Valor ($)
Programa de Manejo de Recurso Hídrico (PMA-MF-07) | • Cambio en la disponibilidad del agua superficial (-) • Cambio en las características fisicoquímicas y microbiológicas del agua (-) • Alteración en la dinámica fluvial (-) • Alteración de hábitats acuáticos (-) • Alteración de las comunidades hidrobiológicas (-) • Variación en las propiedades visuales para las unidades del paisaje (-) | $86.100.144
Programa de Manejo de Sedimentos (PMA-MF-08) | • Alteración de la dinámica fluvial (-) • Cambio en las características fisicoquímicas y/o microbiológicas del agua (-) • Alteración de hábitats acuáticos (-) • Alteración de las comunidades hidrobiológicas (-) • Alteración de actividades de aprovechamiento recreativo del río Cocorná (-) • Conflictos socioambientales (-) • Variación en las propiedades visuales para las unidades del paisaje (-) | $338.265.035
Programa de Manejo de Inestabilidad Geotécnica, Taludes y Control de la Erosión (PMA-MF-09) | • Cambio en las condiciones de estabilidad de taludes, laderas y procesos erosivos (-) • Alteración a las geoformas naturales del terreno y asociadas a la dinámica fluvial (-) • Alteración del Nivel Freático (-) | Costos incluidos en el presupuesto de construcción del proyecto
MEDIO ABIÓTICO

## Slide 48
Programa | Impactos a controlar | Valor ($)
Programa de Manejo de Residuos Sólidos (PMA-MF-10) | • Generación de residuos sólidos (-) • Cambio en las propiedades biológicas, físicas y químicas del suelo (-). • Alteraciones en los niveles de contaminación atmosférica (-) • Cambio en las características fisicoquímicas y microbiológicas del agua (-) • Variación en las propiedades visuales para las unidades del paisaje (-) | $225.780.046
Programa de manejo de Paisaje (PMA-MF-11) | • Variación en las propiedades visuales para las unidades de paisaje (-) • Generación de empleo (+) • Alteración de actividades de aprovechamiento recreativo del río Cocorná (-) | $259.874.917
Programa de Bioingeniería (PMA-MF-12) | • Cambio en las condiciones de estabilidad de taludes, laderas y procesos erosivos (-) • Alteración a las geoformas naturales del terreno y asociadas a la dinámica fluvial (-) • Alteración del Nivel Freático (-) • Demanda de bienes y servicios locales (+) • Generación de expectativas (-) • Generación de empleo (+) • Molestias a la comunidad (-) | $281.751.560
Subtotal Medio Físico |  | $1.842.500.680
MEDIO ABIÓTICO

## Slide 49
Programa | Impactos a controlar | Valor ($)
Programa de Manejo de la Cobertura Vegetal (PMA-MB-01) | • Alteración a las coberturas vegetales (-) • Alteración a las comunidades de flora (-) • Incremento de los fenómenos de ahuyentamiento de fauna (-) | $175.198.046
Programa de Manejo Florístico de Especies Sensibles (PMA-MB-02) | • Alteración a las coberturas vegetales (-) • Alteración a las comunidades de flora (-) • Alteración en la conectividad ecológica (-) • Cambio en la estructura de las especies de fauna (-) • Modificación del hábitat de fauna terrestre (-) | $332.798.713
Programa de Manejo para la Conservación, Restauración y Compensación de la Cobertura Vegetal (PMA-MB-03) | • Alteración a las coberturas vegetales (-) • Alteración a las comunidades de flora (-) • Alteración en la conectividad ecológica (-) • Cambio en la estructura de las especies de fauna (-) • Modificación del hábitat de la fauna terrestre (-) | $413.771.125
MEDIO BIÓTICO
$1.241.190.226

## Slide 50
Programa | Impactos a controlar | Valor ($)
Programa de Ahuyentamiento, Rescate y Reubicación de Fauna Silvestre (PMA-MB-04) | • Incremento en los fenómenos de ahuyentamiento de la fauna (-) • Cambios en la estructura de las especies de fauna (-) • Modificación en el hábitat de la fauna (-) • Alteración a ecosistemas terrestres (-) • Alteración a las coberturas vegetales (-) • Alteración a las comunidades de flora (-) | $216.037.215
Programa de manejo a las especies de fauna terrestre vulnerables y amenazadas (PMA-MB-05) | • Incremento en los fenómenos de ahuyentamiento de la fauna (-) • Cambio en la estructura de las especies de fauna (-) | $12.860.015
Programa de Rescate contingente de ictiofauna (PMA-MB-06) | • Alteración de las comunidades hidrobiológicas (-) • Alteración hábitats acuáticos (-) • Afectación a los corredores biológicos acuáticos (-) | $90.525.113
Subtotal Medio Biótico |  | $1.241.190.226
MEDIO BIÓTICO

## Slide 51
Programa | Impactos a controlar | Valor ($)
Programa de información, participación comunitaria y gestión predial (PMA-MS-01) | • Presión demográfica derivada del proyecto (- • Generación de expectativas (-) • Alteración de las actividades económicas (-) • Alteración a predios por la infraestructura del proyecto (-) • Alteración de actividades de aprovechamiento recreativo del río Cocorná (-) • Conflictos socioambientales (-) • Cambios en los niveles de gobernabilidad (+) • Molestias a la comunidad (-) • Afectación a infraestructura pública y privada (-) • Alteración al tránsito y movilidad (motorizado y no motorizado) (-) | $194.882.827
Programa de fortalecimiento técnico del circuito de educación ambiental del área de influencia (PMA-MS-02) | • Conflictos socioambientales (-) • Cambios en los niveles de gobernabilidad (+) | $141.750.000
Programa de manejo de contratación de mano de obra local (PMA-MS-03) | • Presión demográfica derivada del proyecto (-) • Afectación a piezas del patrimonio arqueológico (-) • Generación de expectativas (-) • Generación de empleo (+) • Demanda de bienes y servicios locales (+) • Alteración de las actividades económicas (-) • Molestias a la comunidad (-) | Costos incluidos en el presupuesto de construcción del proyecto
MEDIO SOCIO-ECONÓMICO
$1.613.229.634

## Slide 52
Programa | Impactos a controlar | Valor ($)
Programa de manejo de capacitación ambiental a personal de obra (PMA-MS-04) | • Presión demográfica derivada del proyecto (-) • Afectación a piezas del patrimonio arqueológico (-) • Generación de expectativas (-) • Demanda de bienes y servicios locales (+) • Alteración de las actividades económicas (-) • Molestias a la comunidad (-) • Cambio en las condiciones de estabilidad de taludes, laderas y procesos erosivos (-) • Alteración al tránsito y movilidad (motorizado y no motorizado) (-) • Cambio en los niveles de ruido ambiental (-) • Alteración en los niveles de contaminación atmosférica (-) • Variación en las propiedades visuales para las unidades del paisaje (-) • Generación de residuos sólidos (-). • Alteración a las coberturas vegetales (-) • Incremento de los fenómenos de ahuyentamiento de fauna (-) • Alteración a la conectividad ecológica (-) • Modificación al hábitat de fauna terrestre (-) | $78.233.615
Programa de manejo de daños a terceros. (PMA-MS-05) | • Alteración de las actividades económicas (-) • Alteración a predios por la infraestructura del proyecto (-) • Molestias a la comunidad (-) • Afectación a infraestructura pública y privada (-) | $81.927.579
MEDIO SOCIOECONÓMICO

## Slide 53
Programa | Impactos a controlar | Valor ($)
Programa de manejo a la afectación a actividades económicas. (PMA-MS-06) | • Generación de expectativas (-) • Demanda de bienes y servicios locales (+) • Alteración de las actividades económicas (-) • Alteración a predios por la infraestructura del proyecto (-) • Afectación al tránsito y la movilidad (-) | $100.413.615
Programa de manejo a la Afectación de las Actividades Recreativas Sobre el Río Cocorná (PMA-MS-07) | • Alteración de actividades de aprovechamiento recreativo del río Cocorná (-) • Conflictos socioambientales (-) | $577.044.678
Programa de manejo para el aumento de la gobernabilidad y gestión de conflictos socioambientales. (PMA-MS-08) | • Conflictos socioambientales (-) • Cambios en los niveles de gobernabilidad (+) • Generación de expectativas (-) • Alteración de las actividades económicas (-) • Alteración a predios por la infraestructura del proyecto (-) • Molestias a la comunidad (-) | $104.413.615
MEDIO SOCIOECONÓMICO
Programa de Manejo para el Fomento de la Cultura con la Producción de Panela. (PMA-MS-9) | • Alteración de las actividades económicas (-) • Generación de expectativas (-) | $295.023.615
Programa de manejo para el fomento de la memoria y el patrimonio campesino (PMA-MS-10) | • Alteración de las actividades económicas (-) • Generación de expectativas (-) | $39.540.090
Subtotal Medio Socioeconómico |  | $1.613.229.634

## Slide 54
  PLAN DE COMPENSACIÓN POR PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD

## Slide 55
  PLAN DE COMPENSACIÓN POR PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD
El Plan de Compensación propuesto está dirigido hacia la restauración de los ecosistemas en las cabeceras de las subcuencas de la Rumbona y La Pisquina.
El plan de compensación incluye un área a reforestar de 42,62 hectáreas. La compra de los predios para dicha compensación se hará por medio del Plan de inversión del 1% que invertirá $952.035.818 en la compra de 23,8 hectáreas y las restantes 18,8 hectáreas serán compradas con el presupuesto del plan de compensación

## Slide 58
LEY 56 DE 1981
“Por la cual se dictan normas sobre obras públicas de generación eléctrica, y acueductos, sistemas de regadío y otras y se regulan las expropiaciones y servidumbres de los bienes afectados por tales obras.”
COMPENSACIÓN IMPUESTO PREDIAL
La entidad propietaria de las obras reconocerá anualmente a los municipios:
Una suma de dinero que compense el impuesto predial que dejen de percibir por los inmuebles adquiridos.
El impuesto predial que corresponde a los edificios y a las viviendas permanentes de su propiedad, sin incluir las presas, estaciones generadoras u obras públicas ni sus equipos.

## Slide 59
FONDOS DE INVERSIÓN
Los municipios en cuyo territorio se construyan las obras, constituirán fondos especiales cuyos recursos estarán destinados a inversión en los programas y obras recomendadas por el estudio socio-económico realizado por la entidad propietaria en busca de mejorar la calidad de vida de los habitantes de esa región.
*Los recursos de estos fondos provendrán del pago que las entidades propietarias deberán hacer a los municipios de un valor igual a la suma de los avalúos catastrales de todos los predios que dichas entidades adquieran y programen adquirir en la zona y que pagarán, por una sola vez, a los municipios.
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Las entidades propietarias, pagarán a los municipios los impuestos, tasas, gravámenes o contribuciones de carácter municipal diferentes del impuesto predial, únicamente a partir del momento en que las obras entren en operación o funcionamiento y dentro de la siguiente limitación:
Las entidades propietarias de obras para generación de energía eléctrica, podrán ser gravadas con el impuesto de industria y comercio, limitada a cinco pesos ($5.00) anuales por cada kilovatio, instalado en la respectiva central generadora.
*El monto se reajustará anualmente en un porcentaje igual al índice nacional de incremento del costo de vida certificado por el DANE correspondiente al año inmediatamente anterior.